Università degli Studi di Parma

Facoltà di Ingegneria Elettronica

Corso di FISICA TECNICA

Prof Angelo Farina

Anno Accademico 2000/01

Martedì 13/11/2000 – 16.30-18.30

Trascritta da Volpe Arcangelo natr. 117978

Argomento: Equazione di D’ Alambert

EQUAZIONE DI D’ALAMBERT

L’equazione di D’Alambert e’ un’equazione che si ricava dall’ equazione di Fourier o dall’equazione di Navier.

Si supponga un sistema di riferimento cartesiano di dimensioni dx,dy,dz avente un volumetto di fluido dV

In ciascun punto dello spazio esistono quattro punti fondamentali

# Il volumetto di fluido sarà’

La massa del volumetto sarà’

# Posso scrivere adesso l’equazione di moto.

A questo punto si può’ dire che il volumetto ha una velocità’ d’assieme U e che il fluido non essendo fermo ha una velocità` media di trasporto :

Allora  la velocità’ acustica sarà’ data dalla differenza della velocità’ del volumetto e dalla velocità’ media del fluido

A questo punto si studia l’aria ferma, cioe’ trascuriamo il vento facendo la                derivata sostanziale nel tempo di una qualunque grandezza:

# Ricordando che

Effettuiamo  il bilancio delle forze :

La forza risultante lungo l’asse x risulta :

dove A e’ l’area della faccia.

Ci sono anche le due forze ortogonali alle facce x:

# Andando a sostituire queste equazioni in quella di moto ,si ottiene:

# Otteniamo:

# Equazione di Navier = fluido in moto;

Equazione di continuita’ = massa del volumetto di fluido non costante.

L’unione di queste due equazioni consente la risoluzione del problema quindi unendo le due equazioni avremo un’unica grandezza incognita (ad es.:la pressione).

Per far cio’,dobbiamo fare delle semplificazioni per cui poniamo per ipotesi (di piccole oscillazioni):

cioe’ la variazione delle grandezze fisiche del mezzo che va da una situazione di equilibrio ad una perturbata, non e’ grande; dove

Queste semplificazioni prendono il nome di APPROSSIMAZIONI  DI  BOUSSINESQ e permettono di trascurare i termini risultanti di una quantita’ finita a una infinita.

Andando a sostituire le approssimazioni nelle equazioni di moto e di continuita’,otteniamo:

# Dove le derivate di grandezze costanti si annullano e gli infinitesimi si trascurano.

Dal punto di vista dell’equazione di continuita’, il campo di velocita’ e’ un campo solenoidale quindi esiste un potenziale della velocita’ tale che:

Sostituendo quest’equazione in quella di moto,otteniamo:

Possiamo anche dire che:

Ottengo perciò :

Sostituendo questa equazione in quella dove compare il campo potenziale scalare ottengo l’equazione di D’Alambert:

E’ possibile riscrivere l’equazione sostituendo il potenziale scalare con la velocita’ d’assieme totale del volumetto; otteniamo perciò:

Da questo e’ possibile capire come costruire un microfono che misura la velocita’ di

fluido in un campo perturbato acusticamente.

Un microfono ha una sensibilita’ tra i 10 ai 50 [mV/Pa] cioe’ ad ogni variazione di pressione, corrisponde una variazione  di tensione.

ANEMOMETRO ACUSTICO

L’anemometro acustico e’ composto da due microfoni vicini e separati da una distanza d:

I due microfoni misurano la pressione che esiste in quei punti del campo sonoro.

Il gradiente della pressione lungo l’asse x viene definito come la differenza delle due pressioni in rapporto alla distanza,cioe’:

## tanto piu’ sono vicini,tanto piu’ i segnali dei due microfoni saranno uguali.

A questo punto possiamo calcolare la velocita’ d’assieme totale del volumetto lungo l’asse x .

## Ossia

## Campionando i segnali in uscita dai due microfoni,l’integrazione puo’ essere ottenuta facendo passare la differenza delle due pressioni attraverso un filo integratore avente una risposta in frequenza del tipo:

Se abbiamo tre microfoni:

### POTENZA SONORA

La potenza sonora e’ l’energia emessa da una sorgente acustica al fluido perturbato da un’onda sonora nell’unita’ di tempo

Per un altoparlante:

Sia

##### ESEMPIO

Sia dato il valore medio efficace di tensione pari  a 10 V e un valore di corrente pari a 2,5A

Allora la potenza acustica irradiata risulta

###### INTENSITA’ SONORA MEDIA

#### L’intensita’ sonora si definisce il rapporto tra la potenza e l’area di una superficie.

E’ un caso piu’ teorico che reale cioe’ l’intensita’ cala allontanandosi dal centro della sorgente.

###### INTENSITA’ SONORA ISTANTANEA

#### Dal punto di vista acustico,esiste l’intensita’ sonora istantanea

## Se la pressione e la velocita’ sono in fase,si ottiene il massimo trasferimento di energia e i due campi si dicono SINCRONI.

A questo punto possiamo ricavare l’intensita’ media come media temporale del valore istantaneo:

Ma e’ vero se e solo se pressione e velocita’ sono in fase:

L'intensità istantanea è un segnale distorto.

Quindi non contiene informazione sulla forma d'onda sonora di partenza.

L'intensità distorce l'informazione del campo sonoro.

## IMPEDENZA ACUSTICA

Si definisce il rapporto tra i moduli di pressione e velocita’ :

Il rapporto tra pressione e velocita’ dipende dal punto del campo sonoro che si va a calcolare.

L’impedenza e’ una grandezza puntuale  Z(x,y,z)  non necessariamente reale.

Se la velocita’ u  e’ sfasata cioe’

Allora

Posso calcolare l’impedenza  Z come

In generale: