##### Esercizi fluidodinamica

### Esercizio 1

##### Testo

In un tubo orizzontale di diametro D=15cm e lunghezza L=300m scorre acqua con una portata 1800  l/min  ad una temperatura di 27° C.

Calcolare quanto varia la portata se la temperatura varia da T1=27°C  a T2=5°C(=costante)(coeff. di rendimento ).

##### Dati

L = 300 m

=costante

=1800 l/min

° C

= 5° C

D =15 cm

Soluzione:

La perdita di carico della pompa:

Trovo il coefficiente di viscosità dell’acqua a 27°C:

dove:

viscosità dinamica dell’acqua;

densità dell’acqua;

La velocità media W:

utilizzando il coefficiente di viscosità e la velocità media possiamo calcolare il numero di Reynolds:

A questo punto dal diagramma di Moody  utilizzando il numero di Reynolds e considerando la scabrezza relativa di condotte liscie (come dato dal testo) posso determinare il fattore di attrito:

Calcolo la perdita nel condotto (è la prevalenza che mi viene mantenuta costante):

La potenza dissipata a causa delle perdite:

La pompa ha un rendimento

La potenza effettiva che il motore deve avere:

Riducendo la temperatura a 5°C  cambia il fattore di viscosità:

Torno alla tabella di Moody e trovo il nuovo fattore di attrito:

essendo cresciuto il fattore di attrito deve aumentare la prevalenza oppure diminuire la portata;

In realtà velocità e prevalenza variano e per fare i calcoli tengo costante la velocità e osservo la variazione della prevalenza (o viceversa);

la perdita nel condotto diventa:

La nuova portata diventa:

vario la velocità:

abbiamo un oscillazione che non converge verso la soluzione, provo allora a ribaltare il problema iniziando con prevalenza imposta;

la nuova portata:

calcolo la prevalenza ottenendo:

Ora occorre iterare i calcoli col nuovo valore

### Esercizio 2

##### Testo

Dati due tubi, 1 e 2, posti in serie tra lorocon diametro interno rispettivamente DA=5 cm, DB=10 cm e lunghezza LA=180 m, LB=90 m che collegano due serbatoi con diverse quantità di acqua.

La differenza di quota tra i due peli liberi è H=6 m ed il coefficiente di viscosità cinematica è .

Sapendo che i tubi sono in ghisa (), determinare la portata.

##### Dati

=180m

=90m

=5cm

=10cm

H=6m

Soluzione

Per cominciare scriviamo la legge di Bernoulli (l’equazione del bilancio dell’energia) applicata alle due sezioni:

in cui il primo termine è stato troncato perché le velocità sono molto piccole e quindi trascurabili mentre il terzo termine è omesso perché in 6 cm  il salto di pressione è nullo.

Ora devo calcolare le perdite concentrate e distribuite avvalendomi della lunghezza equivalente (vedi nomogramma in appendice).

(1)

sappiamo che la portata delle due sezioni deve essere la stessa:

allora:

Sostituiamo  nella (1) e otteniamo:

da cui ricaviamo :

(2)

Nell’equazione (1) sono presenti tre incognite (la velocità  ed i fattori d’attrito  e ).

Il fattore di attrito dipende, tramite il numero di Reynold, dalla velocità.

Innescare ora un processo iterativo ipotizzando una “velocità di primo tentativo”.

- I° tentativo

Calcolo i numeri di Reynolds corrispondenti:

e la scabrezza relativa dei tubi in ghisa:

Ricavo  dal diagramma di Moody i rispettivi coefficienti di attrito delle due sezioni

Ricaviamo facilmente le lunghezze equivalenti consultando il Nomogramma:

Sostituiamo i valori nella (2) e avremo:

- Secondo tentativo

Ricalcoliamo Reynolds:

Siamo ora giunti ad una buona approssimazione del risultato reale.

### Esercizio 3

##### Testo

Presi due serbatoi di forma cilindrica, A e B, uguali tra loro, pieni di acqua ().

Alla loro base vengono applicati tubi di lunghezza diversa (vedi figura) trovare, dimostrandolo, quale dei due si svuota per primo.

##### Dati

D=1m

d=100mm

#### Svolgimento:

Calcolo le perdite di carico concentrate e distribuite del serbatoio A

dove L è la lunghezza del condotto e la velocità nella sezione 2.

Scriviamo ora l’equazione di Bernoulli (l’equazione di bilancio di energia):

esplicito

Dalla formula si evince che la velocità con cui esce l’acqua è direttamente proporzionale alla lunghezza del tubo, allora la velocità di uscita del serbatoio B è maggiore rispetto a quella del serbatoio A.

### Esercizio 4

##### Testo

Determinare l’altezza del getto d’acqua di una fontata alimentata da una ponpa di prevalenza = 4 Bar (Per semplicità si considerino I tubi lisci).

##### Dati

L = 6 m

D = 0.08 m

d = 0.02 m

( = 103 Kg/m3

( = (/( = 10-6 m2/s

Svolgimento:

Prendiamo l’equazione di Bernoulli alle sezioni 1 e 2 indicate in figura

Utiliziamo l’equazione di continuità uguagliamo le portate massicce nelle due sezioni:

poiché si ricava

Si deve quindi risolvere il seguente sistema

Dobbiamo ora consideriamo allora le perdite di carico. Con il nomogramma (vedi in appendice) possiamo calcolare le perdite di carico localizzate come perdite distribuite su una determinabile lunghezza equivalente .

.

Trovo il valore delle perdite di carico in funzione del coefficiente d’attrito :

Sostituisco nel sistema R otteniamo in funzione di

Come sappiamo per individuare  sul diagramma di Moody ci occorre il numero di Reynolds e  in questo caso non è possibile calcolarlo poichè esso stesso dipende dalla velocità  w.

Occorre allora utilizzare un procedimento iterativo.

Cominciamo calcolando la velocità che avremmo con coefficiente di attrito nullo:

Calcoliamo il corrispondente numero di Reynolds:

Ora con questo valore di Re (e sapendo che i tubi sono lisci) dal diagramma di Moody ricavo una nuova

e ora con il  nuovo coefficiente di attrito trovo una nuova velocità:

velocità che è molto simile alla precedente, posso allora considerarla come il mio valore definitivo.

Dal sistema iniziale posso ora calcolare la velocità nella seconda sezione:

considero infine le sezioni 2 e 3.

La formula di Bernoulli si riduce ad una equazione molto semplice, e ricavo facilmente l’altezza del getto d’acqua:

Appendice

Diagramma di Moody

# Nomogramma

Accidentalità

- Saracinesca aperta ¼”

- Valvola dritta aperta

- Saracinesca aperta ½”

- Valvola ad angolo aperta (4’ -  Filtro)

- Valvola di ritegno aperta

- Raccordo curvo a 180°

- Raccordo a squadra a 90°

- Saracinesca aperta ¾”

- Raccordo curvo a 90° raggio stretto

- Allargamento di sez. 1( 4

- Raccordo curvo a 90° raggio medio

- Raccordo curvo a 90° raggio medio

- Allargamento di sez. 1( 2

- Imbocco

- Raccordo curvo a 45°

- Restringimento di sezione 4 ( 1

- Saracinesca aperta 1”

- Saracinesca aperta 2”

Coefficiente Beta per alcune accidentalità presenti in un circuito idraulico

# Text boxes

## OSS1

R è la perdita di energia che ogni Kg di fluido dissipa a causa degli attriti.

E’ misurata in ;

è la densità del fluido  ;

## OSS2

1800l / min=1800

## OSS.3

In queste tipologie di problemi esiste una regola empirica che consiglia di tener costante il termine con esponente minore e far variare quello a esponente maggiore.

In questo esercizio non è stata seguita questa regola per solo per un motivo didattico.

D1

D2

H

L1

L2

1

2

Sezione 3

## OSS1

Il termine  può essere tralasciato in quanto le due sezioni scelte si trovano entrambe alla pressione atmosferica.

Sezione 2

Sezione 1