LEZIONE DEL 19/10/98         ORE   16:30 - 18:30              ENRICO  COZZANI    MATR. 112694

GAS  REALI

EQUAZIONE DI STATO DEI GAS REALI

PV = zRT      ( Dove z = PV  = FATTORE DI COMPRESSIBILITA' )

RT

Si noti che, se z = 1, si ottiene l' equazione di stato dei gas perfetti.

Occorre quindi trovare un modo per determinare z in qualunque diagramma PV.

A questo scopo si introduce la cosiddetta:

LEGGE DEGLI STATI CORRISPONDENTI   (Stabilisce la deviazione dal gas perfetto di tutti i gas)

"Tutti i gas hanno lo stesso scostamento z dal gas perfetto a parita' di coordinate termodinamiche ridotte"

Cosa sono le coordinate termodinamiche ridotte?   (Es.  Pressione ridotta , Temperatura ridotta....)

Pr = P = Pressione ridotta  ( P = Pressione del gas , Pc = Pressione del punto critico)

Pc

Tr = T = Temperatura ridotta  ( T = Temperatura del gas , Tc = Temperatura del punto critico)

Tc

( Il volume specifico ridotto Vr  risulta univocamente determinato note Tr  e Pr ).

TABELLA DI ALCUNI VALORI CRITICI

|  | Pc (BAR) | Tc ((K) | VmC | Zc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARIA | 37.3 | 132.8 | 0.083 | 0.284 |
| OSSIGENO | 50.7 | 154.4 | 0.074 | 0.29 |
| AZOTO | 33.9 | 126.1 | 0.09 | 0.291 |
| ACQUA | 22.1 | 647.3 | 0.057 | 0.23 |
| METANO | 46.4 | 191.1 | 0.099 | 0.29 |
| AMMONIACA | 112.7 | 405.6 | 0.072 | 0.242 |

Come si vede dalla tabella , zc  e' sempre attorno a 0.27(0.28 , ed e' per questo motivo che alla legge degli stati corrispondenti si da' un significato solo teorico , cioe' viene per cosi' dire "presa per buona".

Dalla teoria cinetica dei gas , si e' sperimentalmente ottenuto che zc = 0.375 , per cui bisogna introdurre il cosiddetto:

volume critico convenzionale = Vc* , ovvero quel volume che ci sarebbe se zc  fosse uguale a 0.375.

Quindi si ottiene la legge:     PcVc*  = zcRTc   ( Affinche' sia soddisfatto zc  = 0.375)

Da cui:                            ( ( = massa molare )

SCOSTAMENTO ENTALPICO E SCOSTAMENTO ENTROPICO

Si puo' dimostrare che:

( h = entalpia molare )                                       = scostamento entalpico  = f (Pr,Tr)

e inoltre:

= f (Pr,Tr)

IMPORTANTE !

Cosa accade se sono poco lontano dalla curva limite ?

Esempio:

H(1) = ?

U(1) = ?

S(1) = ?

dH = dQ + VdP    ,ma se  P = costante ( VdP = 0

dH = cpdT

Per l' entropia:

(Se T1 e' poco diverso da T1' , cioe' se 1 e' poco distante da 1' )

ESERCIZIO

scatolone adiabatico a due scomparti:

P3 = ?

T3 = ?

(S = ?

SOLUZIONE

Q = 0 , L = 0  ( dal primo principio ho che (U = 0 ( U3 = U1 + U2