Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 3 | Descrizione: dist. (m) Martello Demolitore Daewoo Solar 130W-V 10 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAFMax LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:18:54 00:02:48 100.8 98 97.3 95.2 85.5 82.9 74.7 95.1

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 4 | Descrizione: dist. (m) Scavatore CAT 320-B 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAFMax LAF5 LAF10 LAF50 LAF90 LAF95 LAFMin LAeq time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:22:14 00:01:49 96.7 88.1 82.2 78.2 75.4 75 72.3 81.8

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 5 | Descrizione: dist. (m) Muletto TeleLift 3013 Terix 6 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:24:55 02:37 77.2 104.2 84.7 80.4 74.8 71.1 69.4

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 6 | Descrizione: dist. (m) Muletto F.lli Dieci ET/HVN/35.13 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:29:52 00:51 82.3 104.3 86.2 84.1 83.0 70.2 68.1

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 7 | Descrizione: dist. (m) Muletto BuckyScope BT420 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:31:43 00:32 81.3 112.0 95.3 82.6 81.3 73.5 71.0

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 8 | Descrizione: dist. (m) Muletto JCB LoadHall 532 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:32:31 01:25 80.8 107.6 89.9 83.3 79.9 73.4 70.4

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 9 | Descrizione: dist. (m) Muletto maniscopic MUT 1135L 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:34:52 01:07 82.0 108.2 89.0 85.3 81.5 75.7 73.3

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 10 | Descrizione: dist. (m) Generatore Genset 92 Lwa 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:37:21 01:19 76.2 102.0 85.1 77.4 76.3 68.9 64.5

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 11 | Descrizione: dist. (m) Camion-Benna 7 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:39:20 00:30 76.9 101.8 86.3 80.9 73.4 70.9 68.7

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 12 | Descrizione: dist. (m) Scavatore Cingolato "Asfalti srl" 10 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:40:36 02:30 82.1 112.6 101.4 84.6 80.8 76.7 10

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 13 | Descrizione: dist. (m) Scavatore Fiat Allis FE28HD – Simit 7 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:44:24 03:37 86.6 117.5 99.0 88.7 86.0 83.1 81.2

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 14 | Descrizione: dist. (m) Gru Vernazza n.51 302-TTV (30.000 kg) 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:50:03 05:08 85.3 109.1 100.6 88.3 81.4 77.8 63.6

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 15 | Descrizione: dist. (m) Trattore Fiat 100-90 usato come generatore elett. 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 13:56:46 01:57 89.8 106.9 90.7 90.1 89.8 89.5 88.9

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 16 | Descrizione: dist. (m) Muletto JCB 532-120 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:04:16 01:16 80.2 102.6 90.5 84.1 78.1 73.9 69.7

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 17 | Descrizione: dist. (m) Scavatore CAT 312 CCT 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:09:24 01:01 84.6 113.2 98.1 88.8 77.6 70.3 67.0

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 18 | Descrizione: dist. (m) Camion ribaltabile in scarico 8 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:11:40 00:49 78.0 115.4 96.6 75.9 68.3 66.7 65.9

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 19 | Descrizione: dist. (m) Generatore Genset + Flessibile da taglio 19 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:14:27 02:28 87.4 107.7 93.1 90.9 85.6 80.9 78.8

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 20 | Descrizione: dist. (m) Pompa CLS Putzmeister 7 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:22:10 02:08 81.7 108.1 90.4 83.0 82.1 76.4 59.3

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 21 | Descrizione: dist. (m) Gru Locatelli CGT 6 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:25:55 03:46 78.3 103.6 87.5 82.6 74.7 70.1 69.0

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 22 | Descrizione: dist. (m) Soc. Prima (1° Piano) v. Pieragostini 61 60 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:38:26 09:50 73.4 99.4 85.4 76.1 71.9 67.1 60.7

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 23 | Descrizione: dist. (m) Sig.ra Curletto (ultimo piano) v. Pieragostini 61 65 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 14:49:39 10:26 71.7 98.3 84.6 73.3 71.0 68.5 66.5

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 24 | Descrizione: dist. (m) Martello demolitore elettrico a mano 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 15:05:37 01:08 82.0 106.8 90.0 87.5 75.2 63.0 60.0

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 25 | Descrizione: dist. (m) Idropulitrice 8 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 15:07:40 01:26 79.3 102.2 87.5 82.2 78.2 68.3 66.6

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 26 | Descrizione: dist. (m) Autobetoniera CIFA in scarico 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 15:11:14 01:30 81.4 104.9 86.3 83.9 81.2 75.5 71.5

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 27 | Descrizione: dist. (m) Pompa CLS Concrete Pump CIFA 4 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 15:13:36 01:37 84.6 108.8 88.5 85.4 84.4 83.8 82.6

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina

Scheda di rilevamento fonometrico

Località: Cantiere Fiumara (Genova) 			Data del rilievo: 20 settembre 2001

| Misura n. 28 | Descrizione: dist. (m) Pala caricatrice Manitou Maniscopic 5 |
| --- | --- |

Fonometro B&K tipo 2260, principali parametri acustici Start Elapsed LAeq LLpk(MaxP) LAFMax LAF10 LAF50 LAF90 LAFMin time time [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] 15:15:50 01:21 81.9 110.4 92.6 86.0 77.1 73.9 73.3

| Profilo temporale | Analisi spettrale in 1/3 d’ottava |
| --- | --- |

Genova, 20/9/2001

Il Tecnico Competente (L.447/95)

Prof. Ing. Angelo Farina