# Esame di Acustica Applicata del 22/04/2016

Cognome e Nome:

Matricola:                                                                C.Laurea:

1° Esercizio – Acustica

Si è misurato lo spettro di un rumore in 6 bande d’ottava (da 125 Hz a 4000 Hz). I valori misurati, in dB,  sono pari rispettivamente a:

| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 70 + C | 68 + D | 65 + E | 65 + F |

Trovare il valore complessivo in dB-LIN ed in dB(A):

- Livello complessivo lineare                                       dB-LIN       	(5 punti)

- Livello complessivo pond. “A”                                  dB(A)         	(5 punti)

2° Esercizio – Acustica

Trovare il livello equivalente complessivo (Leq) ed il livello di esposizione personale (Lep), secondo D.L.L. n. 277/91, di un lavoratore che è soggetto ai seguenti livelli equivalenti nei corrispondenti periodi di tempo, nell'arco di una giornata lavorativa:

| 2 h | 3 h | 1 h | 0.5 h | 2 h | 1.5 h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 + A | 73 + B | 80 + C | 85 + D | 75 + E | 70 + F |

Livello Equivalente						dB(A)       	(5 punti)

Livello di Esposizione Personale 				dB(A)         	(5 punti)

3° Esercizio – Acustica (tolleranza +/- 0.5 dB)

Una sorgente di rumore incoerente in banda larga, puntiforme ed omnidirezionale ha livello di potenza pari a 80+F dB. Essa è situata entro un ambiente avente un volume pari a 200+10·E m3, con superficie interna pari a 150+10·D m2, che ha coeff. di assorbimento pari a 30 + 0.5·BC %. Trovare il tempo di riverberazione ed il livello sonoro in un punto posto entro l’ambiente, e distante 10m dalla sorgente.

- Tempo di riverberazione		                 	s	       		(5 punti)

- Livello complessivo lineare                          	dB		       	(5 punti)

## Prova Orale

Argomento:                                                                                                               Punti:

Trascrizione Dispensa punti:                                  VOTO FINALE   Punti:

# Text boxes

E

D

C

B

A

F