# MACCHINE FRIGORIFERE

La macchina frigorifera è un tipo di impianto nel quale si realizza un trasferimento di energia termica da una sorgente a temperatura inferiore ad una a temperatura superiore, a spese di un certo lavoro.

Per poter spiegare meglio questa macchina faremo riferimento al più diffuso tipo di impianto, ovvero a quello correntemente indicato come impianto a compressione di vapore, il quale permette una trasformazione ciclica del liquido refrigerante (vedremo più avanti in dettaglio il funzionamento) per ovviare al problema dell’esaurimento del liquido  dovuto all’evaporazione.

L’analisi la svolgeremo sotto l’ipotesi di regime stazionario monodimensionale, schematizzeremo l’ambiente esterno e l’impianto, tramite il quale si realizza il trasferimento di energia termica, come serbatoi con assegnati livelli termici. Indi per cui useremo due serbatoi rappresentativi, interagenti tra loro, uno a temperatura inferiore ed uno a temperatura superiore.

## Impianti frigoriferi

Iniziamo col considerare il ciclo inverso di Carnot:

Spiegazione di cosa rappresentano le varie aree:

4156 :  “l’effetto refrigerante” : ovvero la potenza termica unitaria sottratta al serbatoio a temperatura inferiore TB.

1234 :  la potenza meccanica netta unitaria .

2365 : la potenza termica unitaria , quella che deve essere ceduta all’ambiente esterno (serbatoio a temperatura superiore, TA). I componenti che potrebbero realizzare questo ciclo sono:

| TRATTO DEL CICLO | PROCESSO | COMPONENTE |
| --- | --- | --- |
| 1 – 2 | Adiabatica reversibile | Compressore |
| 2 – 3 | Isoterma | Scambiatore di calore |
| 3 – 4 | Adiabatica reversibile | Turbina |
| 4 – 1 | Isoterma | Scambiatore di calore |

Poichè le trasformazioni 4–1 e 2–3 devono in concreto avvenire entro scambiatori di calore che, se ideali realizzano delle isobare, mentre nel ciclo di Carnot tali trasformazioni sono isoterme, se ne deduce che il fluido di lavoro deve essere necessariamente un vapore, che bolle lungo 4-1 in virtù del trasferimento QB, e che condensa lungo 2-3 cedendo all’ambiente esterno la QA.

Occorre aggiungere una nuova nozione: il coefficiente di prestazione  indicato con  COPf , il quale risulta essere inversamente proporzionale al costo di esercizio dell’impianto. Per questo ciclo reversibile verrebbe che :

Anche se questo tipo di impianto presenterebbe il massimo COPf, e quindi la minima spesa di lavoro (L), in relazione ad un assegnato carico frigorifero, QB, esso non è concretamente realizzabile per i seguenti motivi:

- Nel ciclo ideale la differenza di temperatura tra il fluido di lavoro e l’ambiente interagente è nulla, ciò in realtà non è ottenibile poichè implicherebbe una superfice di scambio infinita, per questo motivo si realizza un’opportuna differenza di temperatura tra di essi.

- Un altro problema è dovuto all’usura meccanica che subirebbe il compressore lavorando con vapore umido, come in teoria dovrebbe essere. Per risolvere ciò si preferisce lavorare su di un fluido monofasico spingendo l’ebollizione del frigorigeno almeno fino al raggiungimento della curva limite. Il compressore,  successivamente, innalza la pressione del fluido fino al valore regnante nel condensatore, ciò come conseguenza che l’isobara superiore non è più isoterma (il vapore compresso sarà surriscaldato). Questa circostanza implica un’ulteriore deviazione dal ciclo ideale a causa della connessa irreversibilità termica.

- Si noti nell’espansione 3-4 che il lavoro ottenibile è di poco peso rispetto a quello necessario per la compressione: il volume specifico del fluido che espande (inizialmente liquido saturo) è notevolmente minore di quello che è compresso (inizialmente vapore saturo secco); quindi l’impiego di una turbina non risulta economicamente vantaggioso.

Si preferisce quindi una soluzione semplice ed economica che è costituita dall’adozione di una valvola di laminazione.

La dimensione della strozzatura non è standard, infatti per ogni macchina esiste il tubo di strozzamento ideale. Si realizza in tal modo la necessaria caduta di pressione dal livello del condensatore a quello dell’evaporatore. Chiaramente questa soluzione comporta una perdita del lavoro di espansione.

Il ciclo descritto prende il nome di ciclo frigorifero a compressione di vapore standard, le caratteristicche principali sono l’irreversibilità causata dai trasferimenti termici con (T finito e l’irreversibilità causata dal processo di laminazione.

Di norma i cicli frigoriferi vengono rappresentati sul piano ph ove viene effettuata l’analisi termodinamica: tre delle quattro trasformazioni sono dei segmenti di retta, i due livelli di pressione per l’evaporatore ed il condensatore vengono letti sull’asse delle ordinate, e su quella delle ascisse vengono riportate le iterazioni energetiche (vedi figura).

Facendo riferimento allo schema funzionale a blocchi per l’analisi del ciclo frigorifero:

Di seguito riporto le equazioni di bilancio energetico ed entropico, e l’espressione del COPf:

La prima equazione esprime l’uguaglianza tra la  potenza meccanica, fornita dal compressore, e la differenza tra la potenza termica scaricata dall’ambiente esterno e quella esportata a bassa temperatura. Mentre l’altra equazione esprime l’entropia globale come la differenza tra i due flussi (entranti e uscenti) entropici, dovuti dai trasferimenti di potenza termica e valutati rispettivamente alle temperature dei serbatoi. Se il ciclo è quello standard contribuiranno all’entropia globalmente generata le due irreversibilità termiche e quella causata dall’espansione nella valvola di laminazione.

Per l’impianto a compressione di vapore il coefficiente COPf può essere espresso in funzione dell’entalpia :

Altri due parametri interessanti sono : la portata massima unitaria PMU e la portata volumetrica unitaria PVU.

La prima rappresenta la portata di fluido di lavoro necessaria per l’asportazione di una potenza termica ed è inversamente proporzionale al costo d’impianto :

L’altro parametro indica la portata volumetrica che il compressore deve aspirare affinchè sia asportata una potenza termica unitaria :

Quest’ultimo parametro, determinato il ciclo, dipende dal tipo di fluido frigorigeno : perché il suo valore risulti piccolo il fluido dovrà essere caratterizzato da un’elevata differenza di entalpia di ebollizione e da un’elevata densità di aspirazione.

Si può osservare un ulteriore differenza tra il ciclo reale e quello standard dovuta agli effetti dissipativi interni, essi sono attribuibili al compressore ed agli scambiatori di calore. Per la nostra analisi questi effetti (che producono delle perdite di carico) saranno trascurati.

Introduciamo ora il rendimento di una macchina frigorifera denominato effetto utile frigorifero, esso è espresso dal rapporto del calore estratto con il lavoro speso per compiere l’operazione. A differenza dei normali rendimenti delle macchine termiche (( 1), esso in genere può arrivare a valori prossimi a cinque o a sei.

ma  quindi :

si nota (dall’analisi dei diagrammi riportati in precedenza) che in alcuni passaggi rimangono costanti dei parametri termodinamici, e più precisamente :

- 1(2 : . Applicandola nella definizione di entalpia  posso scrivere che  e cioè .

- 4(1 : . Come sopra, applicandola nella definizione di entalpia  questa volta posso scrivere che , ma  e quindi .

Dopo queste considerazioni possiamo riscrivere la formula dell’effetto utile frigorifero rispetto ai valori delle entalpie, facilmente ricavabili dalle tabelle termodinamiche della miscela utilizzata.

Ciclo frigorifero con compressione reale rappresentato nel piano TS

Se il rendimento risulterà basso, allo stesso modo avremo un basso COPf. L’aumento della temperatura di uscita dal compressore influenza negativamente anche il condensatore, difatti cresce la differenza media delle temperature, e con essa l’irreversibilità del termica esterna.

Il sottoraffreddamento del liquido uscente dal condensatore implica un risparmio energetico ed una riduzione (minima) di massa.

Ciclo frigorifero con sottoraffreddamento rappresentato nel piano Ph.

Spesso il sottoraffreddamento è ottenuto utilizzando uno scambiatore di calore rigenerativo. Il liquido caldo all’uscita del condensatore cede energia termica al gas freddo uscente dall’evaporatore, il primo si raffredda, il secondo si surriscalda.

Il surriscaldamento costituisce una protezione per il compressore, riducendo il pericolo di trascinamento di goccioline di liquido. C’è però da affermare che l’impiego dello scambiatore di calore cambia il valore di COPf in maniera non determinabile a priori.

Concludo parlando dei possibili fluidi di lavoro impiegati nelle macchine frigorifere (premetto però che la scelta è molto ampia ed in continua evoluzione) mostrando che la scelta ottimale dipende da numerosi parametri (i quali però non verranno trattati). In questi liquidi è opportuno accertarsi che la temperatura di ebollizione superi la temperatura del punto triplo, e che la temperatura di condensazione sia minore di quella critica. Molti frigorigeni che hanno la caratteristica di bollire a pressione atmosferica ed a temperature minori di quella ambiente vengono chiamati “bassobollenti”. Essi sono identificati dal simbolo R seguito da un numero (definito da un codice internazionale). I più diffusi sono : R22 e R134a.

Un problema ben noto, legato all’utilizzo di queste sostanze, è l’effetto di ricombinazione delle molecole di ozono con quelle di refrigerante abbastanza stabili da raggiungere gli strati dell’atmosfera. Questo effetto che produce un assottigliamento della fascia di ozono atmosferico prende il nome popolare di “buco nell’ozono”. L’assenza di idrogeno che stabilizza le molecole di refrigerante e la forte reattività dell’ozono nei confronti del cloro, contenuto in quest’ultime, permette il verificarsi di questo pericoloso fenomeno. Ciò spiega gli accordi internazionali che hanno bandito l’utilizzo dei CFC (CloroFluoroCarburi), e ben presto anche degli HCFC (HydroCloroFluoroCarburi) come l’R22 ad esempio.

Per essere un ottimo fluido di lavoro, un frigorigeno dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:

- Alta conducibilità termica.

- Né infiammabile né esplosivo.

- Non nocivo all’uomo ed all’ambiente.

- Pressione non eccessivamente bassa nell’evaporatore e neppure eccessivamente alta nel condensatore.

- COPf elevato, per ridurre il costo di esercizio.

- PVU basso, per ridurre il costo di impianto.

- Compatibile coi materiali e lubrificanti usati.

Il liquido frigorigeno più famoso è sicuramente il Freon(12, prodotto dalla ditta farmaceutica Dupont (si può raggiungere via internet al sito www.dupont.com), il quale anche se considerato ormai obsoleto e in larga parte già sostituito con altri liquidi dalle migliori prestazioni e a minor impatto ambientale, rimane comunque l’iniziatore della famiglia CFC, acquisendo quindi forte importanza didattica. Di seguito riporto le principali caratteristiche di questo composto :

| Temperatura [°C] | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pressione [bara] | 0,6412 | 1,0033 | 1,5083 | 2,1897 | 3,0842 | 4,2306 | 5,6699 | 7,4453 |
| Densità liquido [kg/m3] | 1512,90 | 1483,97 | 1454,28 | 1423,72 | 1392,13 | 1359,31 | 1325,00 | 1288,89 |
| Densità vapore [kg/m3] | 4,129 | 6,268 | 9,179 | 13,035 | 18,039 | 24,421 | 32,426 | 42,503 |
| Liquido entalpia [kJ/kg] | 63,887 | 72,782 | 81,757 | 90,824 | 100,000 | 109,309 | 118,784 | 128,467 |
| Vapore entalpia [kJ/kg] | 233,526 | 238,161 | 242,720 | 247,181 | 251,522 | 255,717 | 259,736 | 263,540 |
| Liquido Entropia [kJ/kg.K] | 0,858 | 0,895 | 0,931 | 0,966 | 1,000 | 1,033 | 1,066 | 1,098 |
| Vapore entropia [kJ/kg.K] | 1,585 | 1,575 | 1,567 | 1,560 | 1,555 | 1,550 | 1,547 | 1,543 |
| Cond. Term. Vap. [W/m.K] | 0,0064 | 0,0069 | 0,0075 | 0,0080 | 0,0086 | 0,0092 | 0,0098 | 0,0104 |

(Fonte Dupont)

Vediamo ora alcuni dati termodinamici relativi ai vari punti interessanti del ciclo

1.Entrata evaporatore

Pressione			3,08 bara

Temperatura		0,00 °C

Entalpia			138,42 kJ/kg

Densità liquido		1392,129 kg/m3

Densità vapore		18,039 kg/m3

Entropia vapore		1,129 kj/kg.K

Frazione massa vapore	0,254

Portata massa		0,08841 kg/s

2.Saturazione

Pressione			3,08 bara

Temperatura		0,00 °C

Entalpia			251,52 kJ/kg

Densità vapore		18,039 kg/m3

Entropia vapore		1,555 kj/kg.K

Portata massa		0,08841 kg/s

3.Uscita evaporatore

Pressione			3,08 bara

Temperatura		7,00 °C

Entalpia			256,05 kJ/kg

Densità vapore		17,425 kg/m3

Entropia vapore		1,571 kj/kg.K

Portata massa		0,08841 kg/s

4.Entrata compressore

Pressione			3,08 bara

Temperatura		15,00 °C

Entalpia			261,21 kJ/kg

Densità vapore		16,788 kg/m3

Entropia vapore		1,589 kj/kg.K

Portata massa		0,08841 kg/s

5.Uscita compressore

Pressione			10,84 bara

Temperatura		66,29 °C

Entalpia			285,29 kJ/kg

Densità vapore		54,968 kg/m3

Entropia vapore		1,589 kj/kg.K

Portata massa		0,08841 kg/s

6.Entrata condensatore

Pressione			18,84 bara

Temperatura		45,00 °C

Entalpia			268,73 kJ/kg

Densità vapore		62,323 kg/m3

Entropia vapore		1,539 kj/kg.K

Portata massa		0,08841 kg/s

7.Uscita condensatore

Pressione			10,84 bara

Temperatura		45,00 °C

Entalpia			143,51 kJ/kg

Densità vapore		1230,328 kg/m3

Portata massa		0,08841 kg/s

8.Entrata valvola espansione

Pressione			10,84 bara

Temperatura		40,00 °C

Entalpia			138,42 kJ/kg

Densità vapore		1250,530 kg/m3

Portata massa		0,08841 kg/s

## Esercizio 1

Considerando una macchina frigorifera caricata a Freon(12 con le seguenti caratteristiche:

=200000

(entrambi valori tipici di impianti di climatizzazione)

Determinare:

1. Potenza meccanica assorbita Lc

2. Potenza termica assorbita QCOND

3. T2

Soluzione:

Per poter risolvere questo esercizio occorre sapere i dati relativi all’Entalpia specifica nei quattro punti,essi si trovano consultando le tavole termodinamiche del Freon(12 (facilmente reperibili anche nei libri di testo). L’analisi termodinamica di questo fluido viene data dalla ditta farmaceutica nel diagramma  log(p) di h,la quale riporta nelle ordinate la pressione e nelle ascisse l’entalpia.

Di seguito fornisco la tabellina che riassume il processo :

|  | T [°C] | P [BAR] | H [KJ/KG] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 3,6 | 353,6 |
| 2 | 50 | 9,6 | 371,1 |
| 3 | 40 | 9,6 | 238,5 |
| 4 | 5 | 3,6 | 238,5 |

Come prima cosa ricaviamo il rendimento della macchina frigorifera:

avendo trovato il rendimento possiamo ricavarci COP :

QEV lo abbiamo convertito in unità di misura del S.I. quindi  sapendo che:

Sapendo che   otteniamo che =

## Esercizio 2

Ora come liquido prendiamo l’acqua e supponiamo di invertire il ciclo di Renkie

X=1,(f =?

Dobbiamo trovare l’Entalpia dei punti.

per trovare h2 si impone

che corrisponde all’entropia di vapore secco.

ricordiamo ora che nei calcoli le temperature devono essere espresse in gradi Kelvin, quindi trasformiamo

possiamo ora trovare h2 :

per trovare h3 possiamo semplificarci il lavoro approssimandolo, al costo di un trascurabile errore, al valore di hL3 ottenendo :

ci resta da trovare solo h4 , ma sappiamo che:

troviamoci x4

quindi

concludiamo trovando il rendimento :