- IL CONCETTO DI ENTROPIA E SUO SIGNIFICATO FISICO;

- CALCOLO DELLE PROPRIETA’ DI UNA SOSTANZA PURA NEI QUATTRO STATI: liquido, vapore saturo, vapore surriscaldato, gas perfetto.

# L’ENTROPIA

Per il calcolo delle proprietà di una sostanza pura è necessario introdurre una nuova grandezza fisica che prende il nome di entropia (simbolo S).

All’interno di un sistema termodinamico si fa riferimento essenzialmente alla variazione di entropia (S che viene definita dal rapporto fra la quantità di calore Q e la temperatura del sistema T:

(S = S2 – S1 = Q/T                             (1)

L’unità di misura dell’entropia risulta pertanto essere il J/K:

[J/K] = [J]. [K]-1 = [J] / [K]

dove, appunto, il J è l’unità di misura della quantità di calore e il K quella della temperatura nel S.I. di misure.

Numerose sono state le interpretazioni del concetto di entropia:

secondo una visione più filosofica si è soliti associare la parola entropia al termine “disordine”, interpretazione, tra l’altro, affine a quella della fisica quantistica, in riferimento al movimento, più o meno “disordinato” delle molecole secondo la teoria cinetica dei gas.

Nel nostro caso sarà invece opportuno riferirsi ad un’interpretazione che veda l’entropia strettamente connessa al termine energia; essa, infatti, può venire interpretata come la grandezza fisica che definisce la qualità dell’energia. Per chiarire questo concetto occorre riferirsi alle relazioni che intercorrono tra entropia ed altre grandezze:

il fisico Clausius che per primo definì questa grandezza, giunse ad individuare una relazione fra l’entropia di un sistema e l’energia perduta dal sistema nel corso di una trasformazione termodinamica.

Esiste un teorema che afferma che:

In un processo irreversibile, un’energia pari al prodotto della variazione di entropia dell’Universo per la temperatura del termostato più freddo disponibile viene trasformata in modo da non essere più in grado di compiere lavoro.

Avremo quindi che:

LP = ExP = T0. (SU                                          (2)

dove LP = lavoro perduto,

ExP = exergia perduta, intendendo per exergia una grandezza fisica definita come il massimo lavoro utile ricavabile da un sistema dato quando questo scambi energia con un mezzo dato,

T0 = temperatura del termostato più freddo,

(SU = variazione di entropia complessiva del sistema.

La disponibilità di lavoro utile risulta pertanto inversamente proporzionale all’entropia di un sistema, tale per cui:

( entropia ( ( exergia

( entropia ( ( exergia.

Le osservazioni che derivano da questo teorema sono insite alla parola stessa “entropia”: essa deriva dal greco ((((((( che significa “trasformare”; l’entropia complessiva, infatti, mi consente di comprendere quanta energia utilizzabile come lavoro posso ricavare all’interno di un processo termodinamico e quanto lavoro è stato, al contrario, perduto. Essa è dunque un indice del processo di degradazione dell’energia, in quanto maggiore sarà la variazione di entropia, maggiore sarà stato questo fenomeno di trasformazione da un’energia utilizzabile come lavoro ad una senza questa proprietà.

Consideriamo, a questo punto, il comportamento dell’entropia nel caso della conduzione di calore.

## Esempio1

Supponiamo che una quantità di calore Q pari a 1kJ venga trasmessa da un serbatoio alla temperatura di 1000°C ad un contenitore d’acqua, assimilabile al nostro impianto domestico, alla temperatura di 60°C.

Ci si chiede in che modo varia l’entropia complessiva del sistema.

DATI FORNITI.

##### Q = 1kJ = 1000J

T1 = 1000 ( 273 = 1273K

T2 = 60 ( 273 = 333K.

Nel caso A) il serbatoio cede calore e subisce pertanto una variazione di entropia che presenterà segno negativo:

(S1 = - Q/T1 = -1000/1273 = -0.7855 J/K,

dove (S1 = variazione di entropia del sistema caldo,

T1 = temperatura iniziale del sistema caldo.

Nel caso B), invece, il contenitore di acqua da noi utilizzato riceve calore ed aumenta così la propria variazione di entropia, che avrà pertanto segno positivo:

(S2 = Q/T2 = 1000/333 ( 3J/K,

dove (S2 = variazione di entropia in B),

T2 = temperatura del sistema freddo.

Nel complesso l’universo ha avuto una variazione di entropia ((SU) pari a:

(S1

(SU = (S2 ( (S1 = 3 ( 0.78855 = ( 2.217 J/K,

(S2

che risulta essere sempre ( 0.

Dal teorema dell’ineguaglianza di Clausius ne risulta dunque che nel passaggio di calore da A) a B) si è avuta una perdita di lavoro (o anche di exergia), data da

ExP = T2 ( (SU = Q ( 1 ( T2/T1).                            (3)

L’entropia è inoltre una funzione di stato e come tale il suo valore non dipende dal percorso seguito per compiere una data trasformazione. Sia nel caso di trasformazioni reversibili che irreversibili, dunque, la variazione dell’entropia di un sistema lungo una trasformazione è sempre data dalla differenza tra i valori della S negli stati iniziale e finale.

Come per le altre proprietà delle sostanze esiste anche un’entropia specifica (s0), che viene definita come l’entropia vista in precedenza considerata però nell’unità di massa.

La sua unità di misura sarà pertanto il

J/kg (K

E’ interessante anche osservare il comportamento di questa grandezza fisica nell’ambito di due importanti trasformazioni fisiche:

- Una trasformazione isoterma (a temperatura costante)

- Una trasformazione adiabatica (a pressione costante).

Caso 1.

Se consideriamo la trasformazione isoterma sappiamo che nel campo dei gas                 perfetti vale la relazione

p ( v = costante.

Per mantenere la temperatura costante nel corso della trasformazione dobbiamo fornire calore al sistema; deriva pertanto che la variazione di entropia tende, in questa trasformazione isoterma ad aumentare in quanto:

S2 – S1 = Q/T, ma essendo T= costante ed aumentando

Q, l’entropia deve aumentare.

Caso 2.

Nella trasformazione adiabatica, a differenza, di quella isoterma, non si hanno scambi di calore e, pertanto:

S2 – S1= Qscambiato/T,  ma, essendo il calore scambiato

Nullo, risulta nulla anche la variazione di entropia nel corso della trasformazione.

Si può pertanto concludere che in una trasformazione adiabatica l’entropia del sistema rimane COSTANTE.

Si può concludere con un’ulteriore osservazione sulla grandezza fisica dell’entropia: esiste infatti una diretta proporzionalità fra il calore scambiato durante una trasformazione e l’entropia del sistema; ne deriva che:

Q fornito ( ( variazione di entropia

Q tolto al sistema  ( ( variazione di entropia.

CALCOLO DELLE PROPRIETA’ DI UNA SOSTANZA PURA NEI QUATTRO STATI: liquido, vapore saturo, vapore surriscaldato, gas perfetto (1)   .

Verranno prese qui in considerazione le sostanze pure, nei loro diversi stati di aggregazione: solido, liquido, aeriforme. Nella fase aeriforme viene effettuata una distinzione fra vapori e gas, sebbene sia opportuno rilevare che tale distinzione non ha riscontro nel comportamento termodinamico delle sostanze. Si parlerà dunque di gas o vapori a seconda che ci si trovi al di sopra ( gas) o al di sotto (vapore) della temperatura di un particolare stato termodinamico denominato punto critico.

Calcoliamo ora le proprietà considerate nei quattro stati citati riferendoci all’ACQUA.

a) - STATO LIQUIDO.

- Il volume specifico

Possiamo ipotizzare che in un liquido il volume specifico dipenda unicamente dalla temperatura del sistema, senza che la pressione possa in qualche modo influire.

v = v (T)                                         (4)

In realtà questo non è sempre vero, in quanto anche i liquidi possono essere comprimibili a pressioni elevate, anche i liquidi, dunque, presentano una propria elasticità.

Se consideriamo un grafico p – v, con il volume specifico indicato sull’asse delle ascisse e la pressione sull’asse delle ordinate,

Possiamo osservare che, a causa di questa dipendenza nulla dalla pressione, le isoterme sono teoricamente verticali, con pendenza in finita con segno negativo, finché la pressione assume valori abbastanza bassi; quando la pressione raggiunge valori considerevoli allora il grafico evidenzia una deviazione come nel caso dell’acqua che, ad una pressione di 5000 bar, ottiene una riduzione di quasi il 10 % del proprio volume. Risultati come quelli considerati in questo ultimo caso possono comunque venire trascurati ai fini delle nostre ricerche in quanto limiteremo i nostri studi a pressioni prossime a quella atmosferica.

Un’importante relazione si evidenzia anche con la temperatura, come avevamo ipotizzato in precedenza:

( temperatura ( ( volume specifico

Sebbene tuttavia il rapporto fra temperatura e volume specifico sia rilevante, è più frequente trovare dati tabulati che si riferiscono ai legami fra temperatura e densità di una sostanza, che risulta essere pari al reciproco del volume specifico:

DENSITA’ = ( = 1 / v,                                (5)

ed ha come unità di misura, non più il m3 / kg, bensì il suo reciproco: il kg / m3, sempre secondo il S.I. di misure.

Avremo inoltre che la densità dell’acqua in condizioni normali è pari a

( H2O = 1000 kg/m3    , da cui il suo volume specifico risulta

v H2O = 1/1000 m3/kg

Come abbiamo già ricordato la densità di una sostanza varia con la temperatura e questo è il motivo per cui si verificano fenomeni quali il galleggiamento del ghiaccio sull’acqua liquida o la presenza di acqua più pesante sul fondo di un laghetto ghiacciato.

La densità massima dell’acqua si raggiunge a 4°C, temperatura per la quale essa coincide con il valore riportato in precedenza. Se la temperatura, al contrario, diminuisce, fino al punto in cui l’acqua liquida diventa ghiaccio, allora la densità della sostanza registra una diminuzione e, proprio per questo motivo il ghiaccio, meno denso, può galleggiare sull’acqua (un caso esemplare sono gli iceberg).

Analogamente possiamo affermare che, in presenza di un lago ghiacciato, l’acqua a temperatura maggiore e, di conseguenza a densità maggiore, essendo più “pesante” tende ad occupare le parti più vicine al fondo, permettendo, tra l’altro la sopravvivenza delle diverse specie viventi anche nei mesi più freddi.

Vediamo ora una tabella riferita all’acqua liquida alla pressione di 1 atm che illustra le relazioni fra densità, calore specifico a pressione costante, calore specifico a volume costante e temperatura.

Tab. 1

| T (°C) | ( kg/m3 | cp J/kg K | cv J/kg K |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 999.84 | 4217.4 | 4215 |
| 10 | 999.70 | 4191.9 | 4188 |
| 20 | 998.21 | 4181.6 | 4154 |
| 30 | 995.65 | 4178.2 | 4116 |
| 40 | 992.22 | 4178.3 | 4073 |
| 50 | 988.04 | 4180.4 | 4025 |
| 60 | 983.20 | 4184.1 | 3975 |
| 80 | 971.79 | 4196.1 | 3872 |

- L’energia interna specifica.

Come abbiamo potuto osservare dalla tabella precedente, esiste un’altra grandezza delle sostanze pure che prende il nome di calore specifico del liquido e che rimane costante per le diverse trasformazioni sia che ci si muova sulla curva limite che all’interno: il calore specifico in una trasformazione a pressione costante risulta essere quasi uguale a quello a volume costante.

cP ( cV = cLiquido                                                                   (6)

Il calore specifico di una sostanza risulta essere molto importante per il calcolo dell’energia interna specifica, in quanto il suo valore è dato dal prodotto del calore specifico della sostanza per la temperatura del sistema:

u = cL ( t                                                            (7)

Esempio.

Supponiamo di avere un contenitore d’acqua con 1 kg di sostanza al suo interno e supponiamo che la sua temperatura aumenti di un certo valore t da T1 a T2.

Avremo che

T2 – T1 = Q/M(cL = (U2 – U1)/M(cL                                (8)

Non sarà pertanto necessaria una tabella contenente i valori dell’energia interna specifica di una sostanza, ma basteranno quelle riferite al calore specifico in quanto la prima grandezza dipenderà direttamente da quest’ultima.

Ad esempio, l’energia interna specifica dell’acqua alla temperatura di 20°C, sarà pari a:

U20°CH2O = 4187 ( 20 = 83740 J/kg

- Entalpia specifica.

Se nella lezione precedente avevamo definito l’entalpia (H) come la somma dell’energia interna (U) e di una quantità p( v,

H = U ( p( v,                                             (9)

possiamo ora definire l’entalpia specifica del liquido come

h = u ( p( v = cL( t( p ( v,  dove                  (10)

h = entalpia specifica,

u = energia interna specifica,

p = pressione,

v = volume specifico,

cL = calore specifico del liquido,

t = temperatura.

Come si può facilmente osservare la seconda uguaglianza deriva dalle considerazioni svolte in precedenza relativamente alla dipendenza fra energia interna specifica e calore specifico.

Occorre osservare inoltre che, mentre u assume valori molto grandi, il prodotto p ( v è rappresentato generalmente, lavorando in condizioni standard di temperatura e di pressione, da valori abbastanza bassi che possono essere trascurati ai fini pratici. Se pensiamo di lavorare ad una temperatura di ( 4°C e alla pressione di 1 atm, otteniamo che

p ( v = 100000 ( 0.001 = 100 J/kg

In queste condizioni possiamo dunque pensare di riscrivere la relazione (10) come

h ( u   ,                                                    (11)

ovvero l’entalpia dell’acqua può venire qui considerata equivalente alla sua energia interna.

Supponiamo, invece, ora di avere una pompa che compie lavoro su di un fluido contenuto in un tubo. Il tubo prende acqua alla pressione iniziale (p1) pari a 1 bar e alla temperatura iniziale (t1) di 20°C.

Se la pressione finale (p2) è pari a 10 bar e la temperatura finale (t2 ) è di 20°C, quanto vale la variazione di entalpia del liquido?

##### DAT:

p1 = 1 bar                t1 = 20 °C

p2 = 10 bar              t2 = 20 °C

Per il calcolo della variazione di entalpia sarei portata a trascurare il prodotto p ( v dalla relazione (11), ma, in questo caso verrebbe trascurato il lavoro specifico (l) compiuto dalla pompa, violando così il Primo Principio della termodinamica, secondo cui l’energia deve conservarsi nel corso delle trasformazioni. Per rispettare dunque il bilancio energetico, considereremo

h2 – h1 = - l = (p2 – p1) ( v = (1000000 – 100000) ( 0.001= 900 J/kg

- Entropia specifica.

Avevamo definito in precedenza l’entropia come una grandezza data dal rapporto fra la quantità di calore scambiata e la temperatura a cui si trova una determinata sostanza.

Analogamente alle altre proprietà, definiremo l’entropia specifica come l’entropia considerata nell’unità di massa della sostanza.

La sua unità di misura non sarà più il J/K, bensì il

J/kg K

Possiamo a questo punto considerare il calore specifico (q), come dato dal prodotto del calore specifico del liquido (cL) per la variazione di temperatura ((T),

q = cL  ( (T                                              (12)

In base alla definizione di entropia per una trasformazione che va dallo stato fisico 1) allo stato 2), diremo che

s2 – s1 = q / T = cL ( (T / Tm                               (13)

Ricordando che il calore specifico del liquido rimane costante qualunque trasformazione faccia, possiamo affermare che la variazione di entropia specifica di un liquido è funzione della sua variazione di temperatura.

La temperatura media (Tm) può essere espressa in modi diversi a seconda che la variazione di temperatura sia molto elevata o sia, al contrario, ridotta.

Caso a).

- (T, piccola :  in questo caso la temperatura media si può scrivere come media aritmetica fra le temperature allo stato 1) e allo stato 2)

Tm  = (T1+ T2 )/2                                         (14)

Caso b).

- (T, grande: Il valore medio tra la temperatura iniziale e finale è dato da una temperatura media logaritmica; essa sarà compresa fra le due di partenza e, nel caso in cui (T molto grande essa può discostarsi molto dal valore della media aritmetica. Avremo che:

Tm = (T2 – T1)/ln (T2/T1)                             (15)

Andando a sostituire l’equazione (15) nella (13) abbiamo che:

s2 – s1= cL ( ln (T2/T1),                             (16)

dove

s2 – s1 = variazione dell’entropia specifica,

cL = calore specifico del liquido,

ln (T2/T1) = logaritmo naturale del rapporto fra le due temperature.

N.B.: il logaritmo di una funzione viene definito come l’esponente che dobbiamo dare alla base per ottenere l’argomento. Il logaritmo naturale è un caso particolare in cui la base equivale al n° e (n° di Nepero, circa = 2.7). La rappresentazione grafica della funzione y = ln(x) è:

Se consideriamo nella formula (16)

s1   = 0, a T1 = 0°C, otteniamo

s = cL  ( ln(T/T0)  ;                                                         (17)

N.B.: essendo una rapporto fra temperature, l’argomento del logaritmo dovrà riportare i valori di temperatura in K.

Esempio.

L’entropia specifica dell’acqua liquida a 20°C sarà pari a

S20  = c L ( ln (T20/T0) = 4187 ( ln (293/273) = 296 J/kg K              (18)

b) – VAPORE SATURO

Entriamo a questo punto nel fenomeno del cambiamento di fase tra liquido e vapore. Non esistendo una teoria generale tutti gli studi su questo stato vengono effettuati riferendosi a quelli sui liquidi e sui gas (quest’ultimo caso verrà trattato nella lezione successiva). La grandezza di riferimento, in questo caso, sarà x, detta titolo, definita come:

x = Mvapore / Mtotale                                        (19)

Il titolo è un numero puro, compreso tra 0 e 1; nei casi estremi avremo lo stato liquido se x = 0 e lo stato di vapore se x = 1.

Come si può osservare dal grafico p – v, le proprietà del vapore saturo sono date dall’interpolazione lineare di quelle del liquido e del vapore.

Nelle tabelle che riportano i valori di queste proprietà, come nel caso del volume specifico, al posto della coppia (v L, vV) troviamo la coppia (v L, v d), dove vd  è il volume specifico differenziale, definito come:

vd = vV – vL                                          (20)

Dalle ulteriori relazioni sulle masse

ML = MTOT – MV                                                                (21)

MV = x ( MTOT                                                                      (22)

ML = (1 – x) ( MTOT                                 (23)

Otteniamo

vx = ( ML ( vL ( MV ( vV) / MTOT = (1-x) ( vL ( x ( vV, da cui

-  volume specifico          vx = vL ( x ( vd                                             (24)

Per quanto riguardano le altre proprietà , esse vengono calcolate in modo analogo.

In particolare:

- energia interna                 ux = uL ( x ( ud                                           (25)

- entalpia specifica             hx  = hL ( x( hd                                             (26)

- entropia specifica             sx = sL ( x ( sd                                              (27)

Spesso sulle tabelle sono assenti le grandezze specifiche mentre si possono trovare quelle differenziali e quelle per il liquido.

Occorre fare un’osservazione sull’entalpia differenziale che corrisponde ad una  quantità di calore che, a pressione costante, equivale al calore latente (calore necessario per effettuare il cambiamento di stato). Questa interpretazione deriva dal passato, quando si utilizzava ancora il calorico.

hd = r = CALORE LATENTE ;

per questo motivo, su alcune tabelle si trovano i valori del calore latente.

La grandezza corretta è, in realtà, entalpia specifica differenziale.

hd = ud ( p ( vd                                             (28)

da cui                               ud = r – p ( vd                                                (29)

Anche per quanto riguarda l’entropia differenziale, il calore che si scambia fra la fase iniziale e la fase finale è equivalente al calore latente. L’entalpia differenziale specifica è data da:

sd = q/T = hd/T = r/T                                    (30)

Vediamo sotto riportata una tabella che raccoglie alcune proprietà del vapore d’acqua saturo al variare della temperatura e della pressione:

Tab. 2

| Temperatura | Pressione | Entalpia specifica | Entropia specifica | Volume specifico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| °C | K | Bar | KJ/kg | KJ/kgK | dm3/kg |
| ts | Ts | ps | Hl | Hd | Hg | Sl | Sd | Sg | Vl | Vg |
| 0.01 | 273,16 | 0,006112 | 0,0 | 2501,6 | 2501,6 | 0 | 9,1575 | 9,1575 | 1,0002 | 206163 |
| 2 | 275,15 | 0,007055 | 8,4 | 2496,8 | 2505,2 | 0,0306 | 9,0741 | 9,1047 | 1,0001 | 179923 |
| 4 | 277,15 | 0,008129 | 16,8 | 2492,1 | 2508,9 | 0,0611 | 8,9915 | 9,0526 | 1,0000 | 157272 |
| 6 | 279,15 | 0,009345 | 25,2 | 2487.4 | 2512,6 | 0,0913 | 8,9132 | 9,0015 | 1,0000 | 137780 |
| 8 | 281,15 | 0,010720 | 33,6 | 2482,6 | 2516,2 | 0,1213 | 8,8300 | 8,9513 | 1,0001 | 120966 |
| 10 | 283,15 | 0,012270 | 42,0 | 2477,9 | 2519,9 | 0,1510 | 8,7510 | 8,9020 | 1,0003 | 106430 |
| 12 | 285,15 | 0,014014 | 50,4 | 2473,2 | 2523,6 | 0,1805 | 8,6731 | 8,8536 | 1,0004 | 93835 |
| 14 | 287,15 | 0,015973 | 58,8 | 2468.5 | 2527,2 | 0,2098 | 8,5963 | 8,8060 | 1,0007 | 82900 |
| 16 | 289,15 | 0,018168 | 67,1 | 2463.8 | 2530,9 | 0,2388 | 8,5205 | 8,7593 | 1,0010 | 73384 |
| 18 | 291,15 | 0,020624 | 75.5 | 2459.0 | 2534,5 | 0,2677 | 8,4458 | 8,7135 | 1,0013 | 65087 |
| 20 | 293,15 | 0,023366 | 83,9 | 2454.3 | 2538,2 | 0,2963 | 8,3721 | 8,6684 | 1,0017 | 57838 |
| 24 | 297,15 | 0,029821 | 100,6 | 2444,9 | 2545,5 | 0,3530 | 8,2277 | 8,5806 | 1,0026 | 45926 |
| 28 | 301,15 | 0,037782 | 117,3 | 2435,4 | 2552,7 | 0,4088 | 8,0870 | 8,4959 | 1,0037 | 36728 |
| 32 | 305,15 | 0,047534 | 134,0 | 2425,9 | 2560,0 | 0,4640 | 7,9500 | 8,4140 | 1,0049 | 29572 |
| 36 | 309,15 | 0,059400 | 150,7 | 2416,4 | 2567,2 | 0,5184 | 7,8164 | 8,3348 | 1,0063 | 23967 |
| 40 | 313,15 | 0,073750 | 167,5 | 2406,9 | 2574,4 | 0,5721 | 7,6861 | 8,2583 | 1,0078 | 19546 |
| 44 | 317,15 | 0,091001 | 184,2 | 2397,3 | 2581,5 | 0,6252 | 7,5590 | 8,1842 | 1,0094 | 16036 |
| 48 | 321,15 | 0,11162 | 200,9 | 2387,7 | 2588,6 | 0,6776 | 7,4350 | 8,1125 | 1,0112 | 13233 |
| 52 | 325,15 | 0,13613 | 217,6 | 2378,1 | 2595,7 | 0,7293 | 7,3138 | 8,0432 | 1,0131 | 10980 |
| 56 | 329,15 | 0,16511 | 234,4 | 2368,4 | 2602,7 | 0,7804 | 7,1955 | 7,9759 | 1,0150 | 9158,7 |
| 60 | 333,15 | 0,19920 | 251,1 | 2358,6 | 2609,7 | 0,8310 | 7,0798 | 7,9108 | 1,0171 | 7678,5 |
| 64 | 337,15 | 0,23912 | 267,8 | 2348,8 | 2616,6 | 0,8809 | 6,9667 | 7,8477 | 1,0193 | 6469,0 |
| 68 | 341,15 | 0,28563 | 284,6 | 2338,9 | 2623,5 | 0,9303 | 6,8561 | 7,7864 | 1,0217 | 5475,6 |
| 72 | 345,15 | 0,33958 | 301,4 | 2329,0 | 2630,3 | 0,9792 | 6,7478 | 7,7270 | 1,0241 | 4655,7 |
| 76 | 349,15 | 0,40191 | 318,1 | 2318,9 | 2637,1 | 1,0275 | 6,6418 | 7,6693 | 1,0266 | 3975,7 |
| 80 | 353,15 | 0,47360 | 334,9 | 2308,8 | 2643,8 | 1,0753 | 6,5380 | 7,6132 | 1,0292 | 3409,1 |
| 84 | 357,15 | 0,55573 | 351,7 | 2298,6 | 2650,4 | 1,1225 | 6,4362 | 7,5588 | 1,0319 | 2935,0 |
| 88 | 361,15 | 3,64948 | 368,5 | 2288,4 | 2656,9 | 1,1693 | 6,3365 | 7,5058 | 1,0347 | 2536,5 |
| 92 | 365,15 | 0,75608 | 385,4 | 2278,0 | 2663,4 | 1,2156 | 6,2387 | 7,4543 | 1,0376 | 2200,2 |
| 96 | 369,15 | 0,87686 | 402,2 | 2267,5 | 2669,7 | 1,2615 | 6,1427 | 7,4042 | 1,0406 | 1915,3 |
| 100 | 373,15 | 1,01325 | 419,1 | 2256,9 | 2676,0 | 1,3069 | 6,0485 | 7,3554 | 1,0437 | 1673,0 |
| 104 | 377,15 | 1,1668 | 435,9 | 2246,3 | 2682,2 | 1,3518 | 5,9560 | 7,3078 | 1,0469 | 1466,2 |
| 110 | 383,15 | 1,4327 | 461,3 | 2230,0 | 2691,3 | 1,4185 | 5,8203 | 7,2388 | 1,0519 | 1209,9 |
| 114 | 387,15 | 1,6362 | 478,3 | 2219,0 | 2697,2 | 1,4624 | 5,7318 | 7,1942 | 1,0553 | 1068,5 |
| 118 | 391.15 | 1,8628 | 495,2 | 2207,9 | 2703,1 | 1,5060 | 5,6447 | 7,1507 | 1,0588 | 946,34 |
| 122 | 395,15 | 2,1145 | 512,2 | 2196,6 | 2708,8 | 1,5491 | 5,5590 | 7,1082 | 1,0625 | 840,45 |
| 126 | 399,15 | 2,3933 | 529,2 | 2185,2 | 2714,4 | 1,5919 | 5,4747 | 7,0666 | 1,0662 | 748,40 |
| 130 | 403,15 | 2,7013 | 546,3 | 2173,6 | 2719,9 | 1,6344 | 5,3917 | 7,0261 | 1,0700 | 668,14 |
| 134 | 407,15 | 3,3407 | 563,4 | 2161,9 | 2725,3 | 1,6765 | 5,3099 | 6,9864 | 1,0740 | 597,95 |
| 138 | 411,15 | 3,4138 | 580,5 | 2150,0 | 2730,5 | 1,7182 | 5,2293 | 6,9475 | 1,0780 | 536,41 |
| 142 | 415,15 | 3,8231 | 597,7 | 2137,9 | 2735,6 | 1,7597 | 5,1499 | 6,9095 | 1,0821 | 482,30 |
| 146 | 419,15 | 4,2709 | 614,9 | 2125,7 | 2740,6 | 1,8008 | 5,0715 | 6,8723 | 1,0864 | 434,60 |
| 150 | 423,15 | 4,7600 | 632,1 | 2113,2 | 2745,4 | 1,8416 | 4,9941 | 6,8358 | 1,0908 | 392,45 |
| 154 | 427,15 | 5,2929 | 649,4 | 2100,6 | 2750,0 | 1,8822 | 4,9178 | 6,8000 | 1,0953 | 355,10 |
| I58 | 431,15 | 5,8725 | 666,8 | 2087,7 | 2754,5 | 1,9224 | 4,8424 | 6,7648 | 1,0999 | 321,94 |
| 162 | 435,15 | 6,5016 | 684,2 | 2074,7 | 2758,9 | 1,9624 | 4,7679 | 6,7303 | 1,1043 | 292,42 |
| 166 | 439,15 | 7,1831 | 701,6 | 2061,4 | 2763,1 | 2,0022 | 4,6942 | 6,6964 | 1,1095 | 266,09 |
| 170 | 443,15 | 7,9202 | 719,1 | 2047,9 | 2767,1 | 2,0416 | 4,6214 | 6,6630 | 1,1145 | 242,55 |
| 174 | 447,15 | 8,7160 | 736,7 | 2034,2 | 2770,9 | 2,0809 | 4,5493 | 6,6302 | 1,1196 | 221,47 |
| 178 | 451,15 | 9,5736 | 754,3 | 2020,2 | 2774,5 | 2,1199 | 4,4780 | 6,5979 | 1,1248 | 202,54 |
| 182 | 455,15 | 10,496 | 772,0 | 2006,0 | 2778,0 | 2,1587 | 4,4074 | 6,5660 | 1,1302 | 185,51 |
| 186 | 459,15 | 11,488 | 789,7 | 1991,5 | 2781,2 | 2,1972 | 4,3374 | 6,5346 | 1,1358 | 170,17 |
| 190 | 463,15 | 12,551 | 807,5 | 1976,7 | 2784,3 | 2,2356 | 4,2680 | 6,5036 | 1,1415 | 156,32 |
| 194 | 467,15 | 13,690 | 825,4 | 1961,7 | 2787,1 | 2,2738 | 4,1993 | 6,4730 | 1,1474 | 143,79 |
| 198 | 471,15 | 14,909 | 843,4 | 1946,4 | 2789,7 | 2,3117 | 4,1310 | 6,4428 | 1,1534 | 132,44 |
| 202 | 475,15 | 16,210 | 861,4 | 1930,7 | 2792,1 | 2,3495 | 4,0633 | 6,4128 | 1,1596 | 122,13 |
| 212 | 485,15 | 19,852 | 906,9 | 1890,2 | 2797,1 | 2,4434 | 3,8960 | 6,3394 | 1,1760 | 100,26 |
| 216 | 489,15 | 21,475 | 925,2 | 1873,4 | 2798,6 | 2,4806 | 3,8298 | 6,3104 | 1,1829 | 92,830 |
| 220 | 493,15 | 23,198 | 943,7 | 1856,2 | 2799,9 | 2,5178 | 3,7639 | 6,2817 | 1,1900 | 86,038 |
| 224 | 497,15 | 25,027 | 962,2 | 1838,7 | 2800,9 | 2,5548 | 3,6984 | 6,2532 | 1,1973 | 79,820 |
| 228 | 501,15 | 26,965 | 980,9 | 1820,8 | 2801,7 | 2,5917 | 3,6331 | 6,2249 | 1,2048 | 74,121 |
| 232 | 505,15 | 29,016 | 999,7 | 1802,5 | 2802,2 | 2,6286 | 3,5681 | 6,1967 | 1,2127 | 68,890 |
| 236 | 509,15 | 31,186 | 1018,6 | 1783,8 | 2802,3 | 2,6653 | 3,5033 | 6,1686 | 1,2207 | 64,081 |
| 240 | 513,15 | 33,478 | 1037,6 | 1764,6 | 2802,2 | 2,7020 | 3,4386 | 6,1406 | 1,2291 | 59,654 |
| 244 | 517,15 | 35,898 | 1056,8 | 1745,0 | 2801,8 | 2,7386 | 3,3740 | 6,1127 | 1,2377 | 55,575 |
| 248 | 521,15 | 38,449 | 1076,1 | 1724,9 | 2801,0 | 2,7752 | 3,3096 | 6,0848 | 1,2467 | 51,811 |
| 252 | 525,15 | 41,137 | 1095,5 | 1704,3 | 2799,8 | 2,8118 | 3,2451 | 6,0569 | 1,2560 | 48,332 |
| 256 | 529,15 | 43,967 | 1115,2 | 1683,2 | 2798,3 | 2,8483 | 3,1807 | 6,0290 | 1,2656 | 45,114 |
| 260 | 533,15 | 46,943 | 1134,9 | 1661,5 | 2796,4 | 2,8848 | 3,1161 | 6,0010 | 1,2756 | 42,134 |
| 264 | 537,15 | 50,071 | 1154,9 | 1639,2 | 2794,1 | 2,9214 | 3,0515 | 5,9729 | 1,2861 | 39,369 |
| 268 | 541,15 | 53,355 | 1175,1 | 1616,3 | 2791,4 | 2,9580 | 2,9866 | 5,9446 | 1,2969 | 36,803 |
| 272 | 545,15 | 56,802 | 1195,4 | 1592,8 | 2788,2 | 2,9947 | 2,9215 | 5,9162 | 1,3082 | 34,416 |
| 276 | 549,15 | 60,415 | 1216,0 | 1568,5 | 2784,6 | 3,0314 | 2,8561 | 5,8876 | 1,3200 | 32,196 |
| 280 | 553,15 | 64,202 | 1236,8 | 1543,6 | 2780,4 | 3,0683 | 2,7903 | 5,8586 | 1,3324 | 30,126 |
| 284 | 557,15 | 68,167 | 1257,9 | 1517,8 | 2775,7 | 3,1053 | 2,7241 | 5,8294 | 1,3453 | 25,195 |
| 288 | 561,15 | 72,315 | 1279,2 | 1491,2 | 2770,5 | 3,1424 | 2,6573 | 5,7997 | 1,3589 | 26,392 |
| 292 | 565,15 | 76,654 | 1300,9 | 1463,8 | 2764,6 | 3,1798 | 2,5899 | 5,7697 | 1,3732 | 24,706 |
| 296 | 569,15 | 81,189 | 1322,8 | 1435,4 | 2758,2 | 3,2173 | 2,5218 | 5,7392 | 1,3882 | 23,128 |
| 300 | 573,15 | 85,927 | 1345,1 | 1406,0 | 2751,0 | 3,2552 | 2,4529 | 5,7081 | 1,4041 | 21,649 |
| 304 | 577,15 | 90,873 | 1367,7 | 1375,5 | 2743,2 | 3,2933 | 2,3832 | 5,6765 | 1,4208 | 20,261 |
| 308 | 581,15 | 96,036 | 1390,7 | 1343,9 | 2734,6 | 3,3318 | 2,3124 | 5,6442 | 1,4387 | 18,957 |
| 312 | 585,15 | 101,42 | 1414,2 | 1311,0 | 2725,2 | 3,3707 | 2,2404 | 5,6111 | 1,4576 | 17,730 |
| 316 | 589,15 | 107,04 | 1438,1 | 1276,8 | 2714,9 | 3,4101 | 2,1672 | 5,5772 | 1,4778 | 16,573 |
| 320 | 593,15 | 112,89 | 1462,6 | 1241,1 | 2703,7 | 3,4500 | 2,0923 | 5,5423 | 1,4995 | 15,480 |
| 324 | 597,15 | 118,99 | 1487,7 | 1203,6 | 2691,3 | 3,4906 | 2,0156 | 5,5062 | 1,5228 | 14.445 |
| 328 | 601,15 | 125,35 | 1513,4 | 1164,2 | 2677,6 | 3,5319 | 1,9367 | 5,4685 | 1,5481 | 13,463 |
| 332 | 605,15 | 131,97 | 1539,9 | 1122,5 | 2662,3 | 3,5740 | 1,8550 | 5,4290 | 1,5755 | 12,527 |
| 336 | 609,15 | 138,87 | 1567,2 | 1078,1 | 2645,3 | 3,6172 | 1,7700 | 5,3872 | 1,6055 | 11,635 |
| 340 | 613,15 | 146,05 | 1595,5 | 1030,7 | 2626,2 | 3,6616 | 1,6811 | 5,3427 | 1,6387 | 10,780 |
| 344 | 617,15 | 153,54 | 1624,9 | 979,7 | 2604,7 | 3,7075 | 1,5877 | 5,2952 | 1,6758 | 9,9622 |
| 348 | 621,15 | 161,33 | 1655,8 | 924,8 | 2580,7 | 3,7553 | 1,4891 | 5,2444 | 1,7178 | 9,1783 |
| 352,0 | 625,15 | 169,45 | 1689,3 | 864,2 | 2553,5 | 3,8071 | 1,3822 | 5,1893 | 1,7661 | 8,4205 |
| 356,0 | 629,15 | 177,92 | 1725,9 | 796,2 | 2522,1 | 3,8629 | 1,2654 | 5,1283 | 1,8241 | 7,6740 |
| 360,0 | 633,15 | 186,75 | 1764,2 | 721,3 | 2485,4 | 3,9210 | 1,1390 | 5,0600 | 1,8959 | 6,9398 |
| 364,0 | 637,15 | 195,96 | 1806,4 | 634,6 | 2440,9 | 3,9846 | 0,9958 | 4,9804 | 1,9882 | 6,2010 |
| 366,0 | 639,15 | 200,72 | 1830,2 | 583,9 | 2414,1 | 4,0205 | 0,9134 | 4,9339 | 2,0464 | 5,8186 |
| 368,0 | 641,15 | 205,57 | 1857,3 | 525,1 | 2382,4 | 4,0613 | 0,8189 | 4,8801 | 2,1181 | 5,4157 |
| 370,0 | 643,15 | 210,54 | 1390,2 | 452,6 | 2342,8 | 4,1108 | 0,7036 | 4,8144 | 2,2136 | 4,9728 |
| 372,0 | 645,15 | 215,62 | 1935,6 | 351,4 | 2287,0 | 4,1794 | 0,5446 | 4,7240 | 2,3636 | 4,4389 |
| 373,5 | 646,65 | 219,50 | 1997,0 | 215,2 | 2212,2 | 4,2730 | 0,3328 | 4,6058 | 2,6079 | 3,8451 |
| 374,0 | 647,15 | 220,81 | 2046,7 | 109,5 | 2156,2 | 4,3493 | 0,1692 | 4,5185 | 2,8427 | 3,4659 |

c) – VAPORE SURRISCALDATO.

Tra l’isoterma critica e la curva limite esiste nel diagramma p – v una zona in cui il vapore non è in equilibrio con il liquido. Non studiando le proprietà dei gas reali, altro nome con cui viene definito il vapore surriscaldato, dobbiamo ricavarle a partire da quelle considerate per i vapori saturi.

Possiamo considerare nel grafico due punti 2 e 3, di cui il primo sulla curva limite e il secondo nella zona dei vapori surriscaldati. Il punto 2 è alla medesima pressione del punto 3 ma a temperatura più bassa e viene pertanto utilizzato come punto ausiliario.

Le proprietà del punto 3 si legano pertanto a quelle del punto 2, di cui sono note pressione e temperatura.

Sapendo che T2 ( T3, abbiamo:

T3/T2 ( v3/v2                                               (31)

Da questa legge possiamo rilevare che, a p costante, la temperatura è direttamente proporzionale a v.

Le proprietà della sostanza riferite al punto 3 saranno dunque:

- volume specifico               v3 = v2 ( T3/T2                                          (32)

- entalpia specifica              h3 = h2 ( cp ( (T3 – T2)                              (33)

- energia interna                  u3 = h3 – p3 ( v3                                         (34)

- entropia specifica              s3 = s2 ( Q/T = s2 ( cp ( ln T3/T2              (35)

il calore specifico a pressione costante non è costante e, come abbiamo visto, esistono tabelle che ne indicano la variazione.

Nella pratica per lo studio del vapore surriscaldato ci dobbiamo limitare alle regioni più prossime alla curva limite in quanto le proprietà della zona dei vapori saturi sono difficilmente individuabili.

Vediamo anche per il vapore d’acqua surriscaldato i valori delle proprietà caratteristiche:

Tab.3

| P (bar) | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| t (°C) | T (K) | H | S | V | H | S | V | H | S | V |
| 120 | 393,15 | 2714,4 | 7,3787 | 1490,1 | 2712,3 | 7,3033 | 1274,0 | 2710,1 | 7,2373 | 1111,9 |
| 140 | 413,15 | 2754,7 | 7,4788 | 1570,8 | 2753,0 | 7,4044 | 1343,7 | 2751,3 | 7,3395 | 1173,4 |
| 160 | 433,15 | 2794,8 | 7,5734 | 1650,5 | 2793,4 | 7,4998 | 1412,5 | 2792,0 | 7,4356 | 1234,0 |
| 180 | 453,15 | 2834,6 | 7,6634 | 1729,7 | 2833,5 | 7,5903 | 1480,7 | 2832,3 | 7,5266 | 1293,9 |
| 200 | 473,15 | 2874,4 | 7,7492 | 1808,4 | 2873,4 | 7,6765 | 1548,4 | 2872,5 | 7,6133 | 1353,4 |
| 220 | 493,15 | 2914,1 | 7,8315 | 1886,7 | 2913,3 | 7,7591 | 1615,7 | 2912,5 | 7,6962 | 1412,5 |
| 240 | 513,15 | 2953,9 | 7,9106 | 1964,7 | 2953,2 | 7,8384 | 1682,8 | 2952,5 | 7,7758 | 1471,3 |
| 260 | 533,15 | 2993,8 | 7,9869 | 2042,6 | 2993,2 | 7,9149 | 1749,7 | 2992,6 | 7,8524 | 1530,0 |
| 280 | 553,15 | 3033,8 | 8,0605 | 2120,3 | 3033,3 | 7,9887 | 1816,4 | 3032,7 | 7,9263 | 1588,5 |
| 300 | 573,15 | 3074,0 | 8,1319 | 2197,9 | 3073,5 | 8,0601 | 1883,0 | 3073,0 | 7,9979 | 1646,8 |
| 350 | 623,15 | 3175,3 | 8,3012 | 2391,5 | 3174,4 | 8,2297 | 2049,1 | 3174,5 | 8,1676 | 1792,3 |
| 400 | 673,15 | 3277,9 | 8,4597 | 2584,7 | 3277,6 | 8,3882 | 2214,9 | 3277,3 | 8,3263 | 1937,5 |
| 450 | 723,15 | 3382,1 | 8,6090 | 2777,7 | 3381,8 | 8,5376 | 2380,4 | 3381,6 | 8,4757 | 2082,4 |
| 500 | 773,15 | 3487,9 | 8,7505 | 2970,6 | 3487,7 | 8,6791 | 2545,8 | 3487,5 | 8,6173 | 2227,3 |
| 550 | 823,15 | 3595,4 | 8,8852 | 3163,4 | 3595,2 | 8,8139 | 2711,1 | 3595,0 | 8,7521 | 2371,9 |
| 600 | 873,15 | 3704,6 | 9,0140 | 3356,1 | 3704,5 | 8,9427 | 2876,4 | 3704,3 | 8,8809 | 2516,6 |
| 650 | 923,15 | 3815,5 | 9,1375 | 3548,7 | 3815,4 | 9,0662 | 3041,5 | 3815.2 | 9,0045 | 2661,1 |

d) – GAS PERFETTI.

Lo studio dei gas perfetti è uno dei temi fondamentali per la fisica e per la chimica, in quanto, essendo abbastanza lontani dalla curva limite possono valere relazioni che non si riescono ad individuare negli altri stati.

(1) Le leggi legate ai gas perfetti saranno comunque trattate nella lezione successiva.